## Slide 1: WIFI technologie v podání AVAYA
Zpracovali: Lukáš Trávník
Martin Hanke

## Slide 2: Úkoly
Wireles Distribution Systém (WDS)
Spaning tree
Podpora VLAN
Mužnost roamingu (802.11f)
tps.amalka.org

## Slide 3: WDS
spojení mezi dvěma 802.11a, 802.11b nebo 802.11b/g AccesPointy
prostřednictvím jejich rádiových rozhraní
Až 6 access pointu
Sdílení komunikačního pásma – útlum

## Slide 5: Nastavení WDS
Konfigurace partnerské MAC add
Unikátnost MAC adresy (4 MAC adresy)
Stejná frekvence kanálů – channel list
Stejná NETWORK DOMAIN
Stejné WEP šifrování, stejný klíč
Žádné dynamické klíče (WPA- off)
Nezakazovat Spanning tree (smyčky)

## Slide 6: WDS technologie
Není standard, jen uvolněný koncept
Zařízení od jednoho výrobce
Nerušené pásmo (NetStumbler)
Jiné SSID jména (winXP)
Statické IP nejsou nutné (DHCP)
Přemostění vs. Opakovače

## Slide 7: Mosty
Most si sám určuje topologii sítě z toho, odkud přijímá bloky dat od odesilatelů
Redundantní spojení zvyšuje spolehlivost
Redundance – cykly v grafu
Dodatečná inteligence mostů

## Slide 8: Spanning tree
"strom, který pokrývá"
Spanning Tree Algorithm (STA)
IEEE 802
Domluva mostů o acyklické topologii
root bridge
Ostatní vybírají ten, který vede ke kořenovému
Acyklická struktura s kořenovým mostem

## Slide 9: VLAN
Chrání síť před neautorizovaným přístupem
rozděluje uživatele do skupin

## Slide 10: VLAN security profile
Povolení klienta
Autentizace klienta
Šifrování
Radius server

## Slide 12: VLAN řízení
Přidávání, pohyb a změna jednotlivých bodů spojení
Definuje a monitoruje skupiny
Redukuje broadcasty a multicasty
Zvyšuje bezpečnost
  Znemožňuje “potulování” klientů

## Slide 13: Avaya VLAN
Umožňuje vytvořit až 16 VLAN/SSID
bezpečnostní profily SSID je dosažitelný jen 802.11b/g AP a 802.11a s upgrade kitem.
AP s 802.11b nepodporuje vícenásobné VLAN / SSID páry.
AP s 802.11a podporuje vícenásobné VLAN/SSID párování

## Slide 14: Roaming - WLAN
Předávání klientů mezi jednotlivými AP
IAAP - Inter-Access Point Protocol
Probíhá na 2 a 3 vrstvě
  Druhá vrstva : v rámci jedné pod sítě (předání mezi jednotlivými AP)
  Třetí vrstva : Mezi více segmenty sítě, nustnost zapojit Mobile IP
Technologie Key-caching (kešování klíčů)
Technologie Pre-authentication (před authorizace)

## Slide 16: Key-caching
Snaha minimalizovat spoždění při přehlašování mezi již navštívenými AP
Používání bezpečných relací
Snížení zpoždění z 200ms na 25ms
Zvýšení zátěže serveru zajišťujícího autorizaci (radar)

## Slide 17: Pre-authentication
Snížení přihlašovacích časů, při přihlášení na AP ke jsme ještě nebyly
Dáme dopředu vědět AP že tam směřujeme a předběžně se u něj autorizujeme
Dále probíhá přihlášení pomocí Key-caching

## Slide 18
Na rychlém roamingu se ovšem pracuje vzniká norma IEEE 802.11r pro rychlejší předávání uživatelů (reasociaci) mezi přístupovými body téže WLAN.